Приложение к постановлению   главы

Администрации Рощинского сельсовета

№ 136-п от 14.11.2013 г.

Схема водоснабжения

п. Роща

Рощинского  сельсовета

Уярского района Красноярского края

2013г.

п. Роща

Содержание

Общие положения……………………………………………………………………………….....1

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения .2

3. Пояснительная записка…………………………………………………………………………..3

4. Схемы водоснабжения и водоотведения……………………………………………………….4

Глава 1. Схема водоснабжения………………………………………………………………….....6

    - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования………...6

    - Описание и функционирование систем водоснабжения………………………………...7

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования…………………………………………………….………..8

1.2. Существующие балансы потребления…………………………………………………….….8

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения…………..9

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения………………………………………………………………………………....11

1.5 Оценка капитальных вложений…………………………………………………………....13

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения………………………………….16

1.Общие положения

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом

10) Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, .холодное водоснабжение  и ( или) водоотведение , информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

11) Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации;

3.Пояснительная записка

В состав Рощинского сельсовета входят 8 населённых пунктов – поселок Роща, которое является административным центром поселения, село Никольское, поселок Жандат, деревня Каменно – Горновка, деревня Марьевка, Рощаский Косогор,  поселок Пинчино, деревня Торгинка, поселок Керамический (д. Торгинка и п. Керамический – недействующие населенные пункты).

Численность населения по состоянию на 01.01.2013 г  составляет  1412 человек

В гидрологическом отношении территория относится к юго-западному крылу Московского артезианского бассейна, где имеется ряд водоносных горизонтов и комплексов, связанных с четвертичными отложениями и коренными породами. В разрезе обводненной толще выделяются два гидрогеологических яруса, разделенных выдержанным водоупором, залегающим на контакте верхнего и среднего девона – нижнещигровскими и ястребовскими глинами мощностью до 40 – 60 метров.

Нижний гидрогеологический ярус образуют среднедевонские и более глубокие горизонты, которые находятся в зоне затрудненного водообмена. Они содержат солоноватые и соленые воды непригодные для водоснабжения, но представляющие интерес для бальнеологических целей.

Верхний ярус – зона свободного водообмена, содержит пресные гидрокарбонатные кальциевые или натриевые воды. Мощность этого яруса до 200 метров.

К этой зоне приурочены водоносные горизонты и комплексы, связанные с четвертичными, нижнекаменноугольными отложениями, с которыми связаны безнапорные и напорные воды - пластового, пластово – трещинного и трещинно – карстового типов, а также воды спорадического распространения в нижнемеловых и верхнеюрских осадках.

Водоносные комплексы верхнего девона разделены отложениями задонского горизонта мощностью 10 – 15 метров. Он представлен песками, глинистыми песками, глинами и условно принимается за водоупор.

Вода водоносных комплексов гидрокарбонатно – сульфатная кальциево – магниевая, преимущественно пресная с минерализацией 0,2 – 0,8 г/л. (реже более), отвечает требованиям ГОСТа 2874 – 82 «Вода питьевая»

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин.

п. Роща – 4 скважины

с. Никольское -1 скважина

д. Марьевка – 1 скважина

д. Каменно – Горновка -1 скважина

п. Рощаский Косогор – 1 скважина

п. Жанда. – 2 скважины

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Рощинского сельсовета является:

-Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»

- Правила землепользования и застройки Рощинского сельсовета, утвержденные Решением Рощинского сельского Совета депутатов № 09-16 от 12.07.2013 г.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем ,холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водонапорные башни;

- насосные станции.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Рощинского сельсовета Уярского района Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Рощинского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Красноярский край, Уярский район, населенные пункты: п. Роща, с. Никольское, п. Жандат, п. Пинчино, д. Каменно – Горновка, п. Рощаский Косогор, д. Марьевка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	реконструкция водонапорных башен;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов поселения   в целом;

- 	установка приборов учёта.

-           строительство водозаборного сооружения.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой д. Каменно-Горновка, п. Роща;

- реконструкция водозаборных сооружений-скважин д. Каменка, д. Марьевка;

- капитальный ремонт водонапорной башни п. Роща.

Второй этап 2023-2028г.

- строительство водозаборного сооружений-скважины п. Пинчино;

- реконструкция водонапорных башен д. Каменно - Горновка;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой п. Жандат.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В пос. Роща, с. Никольское имеется четыре системы централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение,         колодцев

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение пос. Роща осуществляется из четырех артезианских скважин (водозаборных сооружений). На территории поселка Роща действуют   17    колодцев, с. Никольское -   9  колодцев

1). Водозаборное сооружение - скважина № 1 расположена пос. Роща, ул. Советская, 5А . В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-140. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по пластиковым трубам диаметром 50мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 10м3 . Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть. Из распределительной сети вода подается самотеком разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения подключена в дома.

2). Водозаборное сооружение – скважина № 2 расположена пос. Роща, ул. Советская, 5А. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 5-10-140. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по полиэтиленовым водопроводным трубам диаметром 50мм. подается в две емкости водонапорной башни объемом по 10 м3 каждая Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть станцией второго подъема насосом мощностью двигателя 5 квт. Производительностью 10 – 1 м3/час. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения подключена в дома, также из распределительной сети подается в школу, котельную сельский клуб

3). Водозаборное сооружение – скважина №3 расположена пос. Роща, ул. Верхняя. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-140. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по пластиковым трубам диаметром 50мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 10м3 . Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть станцией второго подъема  мощность двигателя 1.25 – 1.15 квт час. производительностью 10 – 1.0 м3час. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из ВДБ.

4). Водозаборное сооружение - скважина № 4 расположена пос. Роща, ул. Высотная, 7Ф. В скважине установлен погружной электронасос ЭЦВ 6-10-80. Установленная мощность - 0,24 тыс. м3/сут. Из скважины вода по пластиковым трубам диаметром 50мм. подается в емкость водонапорной башни объемом 10 м3 . Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть. Из распределительной сети вода разбирается потребителями из водоразборных уличных колонок и часть населения подключена в дома.

В настоящее время определена гарантирующая организация по холодному водоснабжению на территории Рощинского сельсовета ООО «Гарант»

Износ существующих сетей составляет 80 % по состоянию на 01.01.2013 г.

Данные лабораторных анализов качества воды:

Не все скважины обеспечены санитарной  зоной. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из полиэтиленовых трубопроводов и железных труб диаметром от 50мм общей протяжённостью 4 км

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки населенных пунктов Рощинского сельсовета.

- Все водонапорные башни требуют капитального ремонта и реконструкции.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Таблица водопотребления по  Рощинскому сельскому поселению на 2013г.

таблица 1.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Централизованная система водоснабжения п. Роща (ул. Советская, ул. 40 лет Победы, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Широкая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Пограничников, ул. Октябрьская, ул. Майская, ул. Труда, ул. Парашютная, ул. Весенняя, ул. Высотная, ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Солнечная, ул. Горная) | Хоз-питьевые нужды | чел | 1200 | 160 | 192,00 | 70,08 | 192,00 | 8,00 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 38,4 | 14,02 | 38,4 | 1,6 |
|  | Полив | чел | 480 | 50 | 24,00 | 2,88 | 24,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 254,40 | 86,98 | 254,40 | 9,60 |
| Централизованная система водоснабжения д. Марьевка (ул. Лесная, ул. Горная, ул. Трактовая, ул. Тамбовская) | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 160 | 16,00 | 5,84 | 16,00 | 0,67 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,2 | 1,17 | 3,2 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 2,00 | 0,24 | 2,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 21,20 | 7,25 | 21,20 | 0,80 |
| Централизованная система водоснабжения с. Никольское (ул. Трактовая, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. 9-е Мая, ул. Северозападная) | Хоз-питьевые нужды | чел | 218 | 160 | 34,88 | 12,73 | 34,88 | 1,45 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 6,98 | 2,55 | 6,98 | 0,29 |
|  | Полив | чел | 87 | 50 | 4,35 | 0,52 | 4,35 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 46,21 | 15,80 | 46,21 | 1,74 |
| Централизованная система водоснабжения д. Жандат (ул. Речная, ул. Таёжная) | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160 | 12,48 | 4,55 | 12,48 | 0,52 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 2,5 | 0,91 | 2,5 | 0,10 |
|  | Полив | чел | 31 | 50 | 1,55 | 0,19 | 1,55 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 16,53 | 5,65 | 16,53 | 0,62 |
| Централизованная система водоснабжения д. Каменно-Горновка (ул. 50 лет Победы, ул. Цетральная, ул. Рождественская, ул. Дачная, ул. Лесная) | Хоз-питьевые нужды | чел | 156 | 160 | 24,96 | 9,11 | 24,96 | 1,04 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 4,99 | 1,82 | 4,99 | 0,21 |
|  | Полив | чел | 62 | 50 | 3,1 | 0,37 | 3,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 33,05 | 11,30 | 33,05 | 1,25 |
| Централизованная система водоснабжения б/п Рощаский Косогор (ул. Железнодорожников) | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,12 | 0,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,15 | 0,02 | 0,15 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,49 | 0,51 | 1,49 | 0,06 |
|  | Всего | чел | 1759 |  | 372,88 | 117,49 | 372,88 | 14,07 |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2028 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения пос. Роща (ул.  Новая, ул. Почтовая ул. Садовая, ул. Советская (часть) с. Никольское (ул. Трактовая, ул. 9 мая, ул. Заречная), а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Рощинского сельсовета  приведены  в таблице 3.

Таблица 2.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. | Расчетный срок - 2028г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| пос. Роща 300 С. Никольское 100 | 1759 | 41 | 1800 | 100 | 1900 |
|  | 218 156 100 |  |  |  |  |
|  | Д. Каменно-Горновка 56 Д. Марьевка 69 П. Балайский 7 Косогор П.Пинчино 106 П. Жандат 70 |  | 7 18 79 |  |  |  |  |

В перспективе развития Рощинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для пос. Роща принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2028 года оборудуется внутренними системами водоснабжения.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3.

Таблица суммарного водопотребления по пос. Роща на период

с 2023 по 2028гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1759 | 160/160 | 281,44 | 102.73 | 281.44 | 11.73 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 56.29 | 20.55 | 56.29 | 2,35 |
|  | Полив | чел | 704 | 50 | 35.20 | 4,22 | 35.20 | - |
|  | Итого: | чел | 1759 | - | 372.93 | 127.6 | 372.93 | 14.08 |
| II-этап до 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1900 | 160/160 | 304.00 | 110.96 | 304.00 | 12,67 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 60.8 | 22.19 | 60.8 | 2.53 |
|  | Полив | чел | 760 | 50 | 38.00 | 13.87 | 38.00 | - |
|  | Итого: | чел | 1900 | - | 402.8 | 147.02 | 402.8 | 15.2 |

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития пос. Роща, с. Никольское, п. Жандат предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей  территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Водоснабжение планируется осуществлять от восьми действующих артезианских скважин. Планируется реконструкция и модернизация существующих водозаборных сооружений и водонапорных башен в п. Роща:

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Почтовая

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Садовая.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Советская

Планируется реконструкция и модернизация водонапорной башни , расположенной по ул. Советская, 19 А

В п. Жандат:

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Таежная,

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Речная

В с. Никольское:

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Заречная

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. 9 мая

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Трактовая

На водопроводной сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Пожаротушение так же  осуществлять от  противопожарных резерв.

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Планируется капитальный ремонт водонапорной башни (водозаборного сооружения) скважины № 2 по ул. Советская, 19А

- От существующей сети по ул. Советская провести прокладку магистрального        водопровода Ø50мм, ул. Садовая, ул. Почтовая

- Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская

На второй этап 2023-2028 гг.:

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Трактовая, ул. 9 Мая, ул. Заречная с. Никольское  полностью;

- Прокладка водопровода Ø50мм от водонапорной башни по ул. Речная, Таежная, в п. Жандат;

- Прокладка водопровода Ø50мм от водонапорной башни, проходящей по ул. Трактовая, тамбовская д. Марьевка

- Прокладка водопровода в д. Каменно – Горновка от водонапорной башни по ул. Центральная, Лесная, 50 лет Победы

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2028г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 5.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2028г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | капитальный ремонт водонапорной башни | шт. | 1 | 1350,00 | - | 1350.00 |
| 1.2 | Водопровод из труб ПЭ 100:50 | км | 1,3 |  | 2489,539 | 2489,539 |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская | км | 0,46 | 1 965,265 | --- | 1 965,265 |
| 1.4 | Водопровод из труб ПЭ 100:50 | шт. | 1 | 2 104,140 | --- | 2 104,140 |
| 1.5 | Водопровод из труб ПЭ 100:50 ; | шт. | 1 | — | 4 642,627 | 4 642,627 |
| 1.7 | Водопровод из труб ПЭ 100:50 | км | 3.2 | 6 128,092 | - | 6 128,092 |
| 1.8 | Водопровод из труб ПЭ 100:50 | км | 1,75 | 3 351,301 | _ | 3 351,301 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  |  |

# Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2013г. по 2028г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2013-2023г.:

- Планируется капитальный ремонт водонапорной башни (водозаборного сооружения) скважины № 2 по ул. Советская, 19А

- От существующей сети по ул. Советская провести прокладку магистрального        водопровода Ø50мм, ул. Садовая, ул. Почтовая

- Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская

На второй этап 2023-2028 гг.:

- Прокладка водопровода Ø50мм от существующей сети, проходящей по ул. Трактовая, ул. 9 Мая, ул. Заречная с. Никольское  полностью;

- Прокладка водопровода Ø50мм от водонапорной башни по ул. Речная, Таежная, в п. Жандат;

- Прокладка водопровода Ø50мм от водонапорной башни, проходящей по ул. Трактовая, тамбовская д. Марьевка

- Прокладка водопровода в д. Каменно – Горновка от водонапорной башни по ул. Центральная, Лесная, 50 лет Победы